ГЕРБ

Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 июня 2012 года									№26

п. Токсово

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

«Развитие системы водоснабжения и

водоотведения муниципального образования

«Токсовское городское поселение»

на 2012-2015 годы» муниципального

предприятия муниципального образования

«Токсовское городское поселение» Всеволожского

муниципального района Ленинградской

области «Токсовский энергетический

коммунальный комплекс»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального  комплекса», Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007г. №100, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2012-2015 годы» муниципального предприятия муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее решение в газете «Токсовские Ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава

муниципального образования					С.В. Мыслин

Приложение №1

к Решению совета депутатов

муниципального образования

«Токсовское городское поселение»

№ 26 от 25 июня 2012 г.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Токсовское городское поселение» на 2012 – 2015 годы» муниципального предприятия «Токсовский энергетический коммунальный комплекс»

Основание для разработки технического задания:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 10.10.2007 № 100;

Заказчик: Администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение»

Разработчик инвестиционной программы: муниципальное предприятие муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области «Токсовский энергетический коммунальный комплекс»

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели инвестиционной программы:

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства на территории МО «Токсовское городское поселение» ;

- обеспечение своевременной оплаты за подключение к магистральным системам водоснабжения и водоотведения новых потребителей;

- иные цели установленные законом.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения МО «Токсовское городское поселение»; Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях многоэтажной застройки; Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%; Снижение потерь воды в сетях на 1,5%; Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту: по железу – не более 0,3 мг/л; по мутности – не более 1,5 мг/л; по цветности – не более 20 град.; по окисляемости – не более 5 мг/л |
| 2. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения в объёме не менее 3 тыс.м3/сут.; к системам водоотведения в объёме не менее 3,5тыс.м3/сут.; Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению; Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению; Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества |
| 3. | Обеспечение экологических требований | Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в природные водоемы |

Задачами инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;

- повышение гидравлического потенциала водопроводной сети;

- обеспечение стабильности подачи воды в водопроводную сеть;

- повышение качества очистки воды;

- повышение потенциала канализационных сетей;

- снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;

- повышение эффективности работы насосного оборудования;

- экономия электроэнергии;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;

- реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

- повышение качества оказываемых услуг;

- строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих, имеющих недостаточную пропускную способность.

2. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы.

2.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг. 2.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения для нужд нового строительства, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации.

2.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

2.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

2.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

2.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МП «ТЭКК», в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

- финансовые средства, полученные за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

- прочие средства.

2.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

2.4. Выполнить предварительный расчет тарифов на подключение.

2.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и графической частей.  Инвестиционная программа должна содержать:

1. Введение

Во введении отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы организации коммунального комплекса МП «Токсовский энергетический коммунальный комплекс» (далее – Предприятие). Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

2. Основные сведения о Предприятии

В данном разделе следует указать основные сведения о Предприятии в соответствии с учредительными и регистрационными документами.

3. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения, специфики их функционирования и основных технико-экономических показателей

3.1. Система водоснабжения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса  добычи, очистки и транспортировки воды потребителю, очистных сооружений и насосных станций 2-го подъема и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе Предприятия сетей водопровода и степени их износа на основании анализа технического состояния.

Привести данные о качественных показателях отпускаемой потребителям воды в соответствии с результатами лабораторного контроля. Указать наличие предписаний государственных проверяющих органов по вопросам нарушения утвержденных нормативов в процессе эксплуатации системы водоснабжения. Описать количество аварий на объектах водоснабжения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности.

3.2. Система водоотведения

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса  транспортировки и очистки хозбытовых сточных вод, очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей хозбытовой канализации с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести краткое описание состоящих на балансе Предприятия сетей водоотведения  и степени их износа на основании анализа технического состояния. Описать количество аварий на объектах водоотведения, указать количество жалоб потребителей на качество оказываемых услуг. Дать оценку возможности повышения качества работы системы водоотведения, снижения показателей износа и аварийности.

4. Характеристика потребителей услуг Предприятия

В данном разделе привести данные о существующем и перспективном водопотреблении населения и организаций на территории МО «Токсовское городское поселение». Привести данные об удельных объемах реализации коммунальных услуг отдельным группам потребителей. Привести данные о фактическом уровне оплаты коммунальных услуг потребителями.

5. Описание действующей ценовой политики Предприятия

В данном разделе необходимо привести данные о структуре себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению за последний отчетный год. Указать наиболее крупные статьи затрат и возможности их снижения. Привести данные о финансовом результате (прибыль/убыток) от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению за последний отчетный год. Охарактеризовать действующую тарифную политику, отразить данные об уровне рентабельности, включаемом в текущие тарифы.

6. Система программных мероприятий

В данном разделе следует расписать предполагаемые к реализации мероприятия инвестиционной программы. В инвестиционную программу должны быть включены мероприятия по водоснабжению и по водоотведению.

7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы

В данном разделе необходимо указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий и период их  реализации.

8. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

В данном разделе следует представить данные об объеме финансовых затрат на реализацию инвестиционной программы отдельно по каждому мероприятию по годам реализации и в разрезе предполагаемых источников финансирования.

9. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с реализацией инвестиционной программы. Представить мероприятия, позволяющие снизить риски.

10. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы

В данном разделе произвести оценку технического и экономического эффекта в случае успешной реализации инвестиционной программы.

11. Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и водоотведения

В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчет размера тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

12. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией МО «Токсовское городское поселение» и Советом депутатов МО «Токсовское городское поселение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области и Уставом муниципального образования «Токсовское городское поселение».

Администрация МО «Токсовское городское поселение» осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном законодательством порядке.

Срок разработки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания Советом депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение».
Срок реализации инвестиционной программы – 2012 – 2015 годы.